## Slide 1: J2実験 ～IoT～
藤井研

## Slide 2: 実験概要
最終目標
疑似IoTエアコンを作る
役割
2人1組でパートナーを作り温度センサ側(入力)と送風側(出力)に
分かれる

## Slide 3: 完成のイメージ
概要図
IoTサーバ
温度情報をPOST
エアコンの命令をPOST
温度情報をGET
命令情報をGET

## Slide 4: SSH接続
ユーザ名を入力 ↓例
C:\>ssh (ユーザ名)

## Slide 5: 今回使うLinuxの基本的なコマンド
必要最低限なコマンド
コマンド | 意味
nano | ファイル作成と編集
mkdir | フォルダ作成
cd | ディレクトリ移動
ls | フォルダ内ファイル一覧表示

## Slide 6: フォルダ作成
実験用フォルダを作成

## Slide 7: デモプログラム
Lチカ
自分のフォルダに移って「nano demo.py」で
以下のプログラム入力(1秒ごとにLEDが点滅)
終わったらCtrl＋x → Y → Enter

## Slide 8: センサ側プログラム①
前準備
以下のコマンド実行
sudo apt-get install git
git clone https://github.com/szazo/DHT11_Python.git
dht11_example.pyを実行

## Slide 9: IoTサーバプログラム
センサラズパイのPOST受信
→温度の情報を受信
アクチュエータラズパイにJSON送信
→温度情報とエアコンの種類(暖房・冷房・無風)を送信
ダッシュボード(温度の折れ線グラフ)をChart.jsで表示
→温度情報をJavaScriptで把握
ダッシュボード画面のエアコン使用のPOST受信
→使用するエアコンの種類をPOST

## Slide 10: アクチュエータ側プログラム
requestsライブラリで3秒ごとにGET
↓
JSONの「state」を抽出
「cool」なら緑色LED点灯と冷房用モータ回転
「heat」なら赤色LED点灯と暖房用モータ回転
「none」ならLED消灯とモータを止める

## Slide 11: アクチュエータ用プログラム
JSON例
{“state” : “cool”
“temp” : 27}

## Slide 12: アクチュエータ用プログラム
プログラム
＜8月に作ります＞

## Slide 13: センサ用プログラム
3秒ごとに温度情報をPOSTで送信

## Slide 14: サーバサイド①
@app.route(“/”)
def home():
…
return render_template(“index.html”, res=res)
@app.route(“/sence”, methods=[“POST”])
def sence():
…
return jsonify(dic)

## Slide 15: サーバサイド②
@app.route(“air”)
def air():
…
return jsonify(dic)

## Slide 16: Index.html
XMLHttpRequest
JSON.parse
Chart.js
で温度のダッシュボード作成
<プログラムは8月に準備します>

## Slide 17: 役割交換
センサの人はアクチュエータに
アクチュエータの人はセンサに